## Slide 1: Android-based implementation of Eulerian Video Magnification for vital signs monitoring
  supervised by
  Luís Teixeira (FEUP)
  Luís Rosado (Fraunhofer)
  Pedro Chambino
  July 18th, 2013
Notes: - Olá,
- sou o Pedro Chambino
- a minha dissertação tem o título <...>
- e foi orientada pelo Prof. Luís Teixeira
- e pelo Luís Rosado da Fraunhofer

## Slide 2: Eulerian Video Magnification (EVM)
Amplification of color variation
Source: Eulerian Video Magnification for Revealing Subtle Changes in the World, 2012
Notes: - O método EVM é capaz de revelar pequenas variações de movimento e cor que não são visíveis ao olho nu.
- Este é um exemplo da amplificação da variação da cor possível com método EVM
- o vídeo original em cima
- e o amplificado em baixo

## Slide 3: Objectives
Goal
  Develop an Android application to test the feasibility of the implementation of the Eulerian Video Magnification method in smartphones for vital signs monitoring
Notes: - O principal objectivo da dissertação é testar a viabilidade de usar o método EVM em smartphones

## Slide 4: Objectives
Application Features
  Heart rate estimation based on the Eulerian Video Magnification method
  Display the magnified blood flow in real-time
  Deal with artifacts’ motion, due to, person and/or smartphone movement
Notes: - Para isso, uma aplicação Android foi desenvolvida capaz de
- estimar o batimento cardíaco
- mostrar o fluxo de sangue em tempo-real
- e tentar lidar com o movimento da pessoa ou do smartphone

## Slide 5: Motivation
Webcam-based implementation of Eulerian Video Magnification for monitoring vital signs
  Eulerian Video Magnification for Revealing Subtle Changes in the World <http://people.csail.mit.edu/mrub/vidmag/>
Webcam-based implementation of Independent Component Analysis for monitoring vital signs
  Advancements in Noncontact, Multiparameter Physiological Measurements Using a Webcam <http://affect.media.mit.edu/pdfs/11.Poh-etal-TBME.pdf>
Similar Research
Notes: - Pesquisas semelhantes já foram feitas
- o artigo original do EVM demonstra o seu uso para estimar o batimento cardíaco, mas não em tempo-real
- outro artigo demonstra o uso da técnica ICA para obter o sinal cardíaco

## Slide 6: Motivation
Expensive systems that require specialist hardware:
  Laser Doppler
  Microwave Doppler radar
  Thermal imaging
Similar Products
Notes: - Produtos semelhantes também existem que requerem hardware especial como
- o laser Doppler
- ou imagens térmicas

## Slide 7: Motivation
Vital Signs Camera by Philips
What's My Heart Rate by ViTrox Technologies
Similar Mobile Applications
Notes: - Também existem aplicações móveis semelhantes
- da Philips
- e da ViTrox Technologies
- que fazem uso de técnicas diferentes que não disponibilizam

## Slide 8: Motivation
Due to being recently proposed, the Eulerian Video Magnification method implementation has not been tested in smartphones yet
Reduce hardware requirements for the Eulerian Video Magnification method, in order to expand its use to other smartphones applications
Compare heart rate estimations results against existing applications
Visualization of facial blood flow may help to detect asymmetry, which may be a symptom of arterial problems
Reasons
Notes: - As principais motivações incluem
- o facto de o método EVM ainda não ter sido testado e usado em smartphones
- reduzir os requisitos necessários para utilizar o método EVM e expandir os seus usos
- comparar os resultados do batimento cardíaco obtidos pela aplicação desenvolvida com os resultados de aplicações existentes
- e a visualização do fluxo sanguíneo pode ajudar a detetar assimetrias, que pode ser um sintoma de problemas arteriais

## Slide 9: Implementation
Android
  Linux-based operating system, for mobile devices
OpenCV
  library of programming functions mainly aimed at real-time image processing and computer vision
Technologies
Notes: - As principais tecnologias usadas foram
- plataforma Android
- e OpenCV, que é uma biblioteca de processamento de imagem e sinal

## Slide 10: Implementation
Eulerian Video Magnification
Source: Eulerian Video Magnification for Revealing Subtle Changes in the World, 2012
Notes: - O método EVM é capaz de revelar pequenas variações de movimento e cor que não são visíveis ao olho nu.
- começa por construir uma pirâmide Laplaciana
- (ou aplicar outro tipo de decomposição espacial)
- no caso deste trabalho foi calculada um nível da pirâmide Gaussiana, pois permite o sinal cardíaco sobresair melhor do ruído
- aplica-se um filtro temporal a cada nível (pixel-wise) (filtros IIR de ordem-baixa)
- amplifica-se o resultado multiplicando por um valor alpha
- adiciona-se à imagem
- e reconstrói-se a frame magnificada

## Slide 11: Implementation
Eulerian Video Magnification evolution
Notes: - Estas são duas das minhas implementações iniciais do método EVM
- a primeira foi implementada em Java para facilitar a integração com o Android
- mas devido a problemas de performance a implementação final foi escrita em C++
- a cor verde que aparece no primeiro vídeo parece estranha, mas está demonstrado que a cor verde é a que melhor define o batimento cardíaco
- e está relacionado com a variação da absorção da cor verde por parte da hemoglobina

## Slide 12: Implementation
Overall algorithm
Notes: - Este é o algoritmo geral usado na aplicação implementada
- começa por receber a frame
- depois detecta as faces nessa frame
- cada face é magnificada pelo EVM implementado
- e a frame final é produzida
- o sinal extraído de cada face é verificado para ver se é ruído
- depois é detrended, que é um método capaz de remover tendências de um sinal sem distorcer a sua magnitude
- é normalizado (subtraindo a média e dividindo pelo desvio padrão)
- depois a forma e timing do sinal é verificado para ver se parece um sinal cardíaco
- e finalmente, o batimento cardíaco é calculado usando a transformada de Fourier

## Slide 13: Implementation
Heart rate estimation
Notes: - Este é o resultado deste algoritmo
- o sinal extraído é a linha verde
- o sinal magnificado e tratado é a linha vermelha
- os picos do sinal estão marcados com pontos azuis
- e a estimativa do batimento cardíaco é o número vermelho

## Slide 14: Implementation
Android integration
Notes: - Foi depois integrado numa aplicação Android com este layout
- mostra a estimativa do batimento cardíaco no canto esquerdo superior
- o sinal tratado é a linha vermelha
- e o fluxo de sangue é magnificado no face
- no final podem experimentar a aplicação que tenho aqui na tablet (DEMO)

## Slide 15: Results
Performance optimizations
Chart: MCycles
| 41353.0 | 41359.0 | 41367.0 | 41417.0
Pulse::onFrame | 15630.5432 | 9042.7736 | 4858.2785 | 4215.0788
EvmGdownIIR::onFrame | 8507.6548 | 3638.0518 | 2143.9723 | 1818.3953
detect faces | 2941.3343 | 2961.463 | 288.2041 | 143.3985
pyrUp | 3472.5267 | 583.2825 | 345.2985 | 325.8562
pyrDown | 1988.4146 | 510.0373 | 471.7555 | 371.6877
resize face box | 1270.4278 | 307.4483 | 181.3279 | 0
resize and draw face box back to frame | 1214.4998 | 430.7046 | 284.0606 | 0
Source: High performance C++ Profiler, 2013
Notes: - Inicialmente, a aplicação Android não era capaz de processar mais do que 2 frames por segundo
- então, um profiler foi usado para detetar operações lentas
- a primeira função é o algoritmo geral que foi descrito
- a segunda é o método EVM implementado
- as restantes foram operações que foram optimizadas
- basicamente, a deteção das faces que estava a ser feita em todas as frames passou a ser executada uma vez por segundo
- as operações de construção e reconstrução da pirâmide foram substituídos por apenas uma operação de resize
- e os métodos de interpolação das operações de resize foram alterados para métodos mais rápidos de forma a não afectar o resultado final
- depois disto a aplicação ficou a processar cerca de 12 frames por segundo

## Slide 16: Results
Heart rate comparisons using Bland-Altman plots
Agreement between Pulse application and a blood pressure meter
Agreement between Pulse application and a blood pressure meter after physical exercise
Notes: - Gráficos Bland-Altman foram usados para analisar e comparar as estimativas do batimento cardíaco com as leituras de um aparelho de tensão
- um total de 9 pessoas participaram neste teste
- o primeiro gráfico mostra o acordo entre os resultados da aplicação implementada, chamada Pulse, e o aparelho de tensão
- o segundo gráfico mostra o mesmo acordo após os participantes fazer um pouco de exercício físico
- a diferença média entre os resultados da aplicação e do aparelho de tensão é de -12 e -26 batimentos por minutos respectivamente
- esta diferença tão elevada acontece porque a aplicação não foi testada muitas vezes com batimentos cardíacos elevados e o filtro temporal pode estar a restringir os valores

## Slide 17: Results
Heart rate comparisons against ViTrox application
Agreement between Pulse application and a blood pressure meter with a selection of low heart rates (< 70 bpm)
Agreement between ViTrox application and a blood pressure meter
Notes: - Removendo os valores que não estão a ser correctamente calculados
- que foram considerados todos os valores superiores a 70 bpm de acordo com o aparelho de tensão
- a diferença média fica nos -4 batimentos por minuto
- para comparar com os resultados de uma aplicação existente, os resultados da aplicação da ViTrox Technologies foram comparados com as leituras do aparelho de tensão
- obtendo um diferença média de 1.3 batimentos por minuto

## Slide 18: Future work
Pulse application
  Improve heart rate estimation accuracy
  Improve face detection stability
  Additional vital signs monitoring, such as, breathing rate
Different use cases for EVM
  Security camera to detect small motion by magnifying such motion
  Identify suspicious people by detecting its heart rate, e.g., in an airport
  Identify a person drunkenness
Notes: - Para trabalho futuro há
- o melhoramento das estimativas do batimento cardíaco
- e da estabilidade da deteção das faces
- e a adição de outros sinais vitais, como, a taxa de respiração
- Outros casos de uso para o método EVM podem ser estudados como
- deteção de pequenos movimentos em câmaras de segurança
- identificação de pessoas suspeitas pelo batimento cardíaco
- identificação de pessoas embriagadas

## Slide 19: Questions?
Notes: - Questões?

## Slide 20: Detrend

## Slide 23
Click to edit Master text styles
  Second level
    Third level
      Fourth level

## Slide 24
Click to edit Master text styles
  Second level
    Third level
      Fourth level
Click to edit Master text styles
  Second level
    Third level
      Fourth level

## Slide 25: Graphic Elements
  The following elements can be copied and inserted into the presentation:
ATTENTION: THIS SLIDE SHOULD BE DELETED WHEN FINISHED THE EDITING OF THE PRESENTATION
Lines
Fraunhofer-Green or Black, until 1 pt
Fraunhofer-Green, when wider than 1 pt
Arrows and Links
Fraunhofer-Green
Outlined box
Fraunhofer-Green
The bigger the box, the wider the box lines
Background filled box
Grey

## Slide 26: Colors
  The following colors can be chosen in the color option of PowerPoint:
  Titles / Current text / Source indications
  / Image descriptions / Graphic element descriptions
  Graphic element descriptions
  Chapter numbers, graphic elements
  Chart elements
  Fonts in Charts
ATTENTION: THIS SLIDE SHOULD BE DELETED WHEN FINISHED THE EDITING OF THE PRESENTATION

## Slide 27
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | Category 8 | Category 9
Series 1 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 2 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 3 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 4 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 5 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 6 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 7 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 8 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 9 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Source: XYZ, Year

## Slide 28
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | Category 8 | Category 9
Series 1 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 2 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 3 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 4 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 5 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 6 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 7 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 8 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 9 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Source: XYZ, Year

## Slide 29
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | Category 8 | Category 9
Series 1 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 2 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 3 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 4 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 5 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 6 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 7 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 8 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 9 | 20 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Source: XYZ, Year

## Slide 30
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | Category 8 | Category 9
Series 1 | 500 | 500 | 1500 | 1850 | 1370 | 970 | 720 | 645 | 645
Series 2 | 1000 | 350 | 120 | 600 | 400 | 250 | 75
Source: XYZ, Year

## Slide 31
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | Category 8 | Category 9
Series 1 | 50 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 2 | 100 | 80 | 500 | 800 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 3 | 150 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 60 | 70 | 200
Series 4 | 200 | 80 | 50 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 5 | 250 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 6 | 300 | 80 | 400 | 80 | 100 | 120 | 900 | 70 | 200
Series 7 | 350 | 80 | 500 | 80 | 100 | 500 | 600 | 70 | 200
Series 8 | 400 | 80 | 500 | 200 | 200 | 120 | 600 | 70 | 200
Series 9 | 450 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 300 | 200
Source: XYZ, Year

## Slide 32
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | Category 8 | Category 9
Series 1 | 50 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Source: XYZ, Year

## Slide 33
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | Category 8 | Category 9
Series 1 | 50 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Source: XYZ, Year

## Slide 34
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | Category 8 | Category 9
Series 1 | 50 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Source: XYZ, Year

## Slide 35
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | Category 8 | Category 9
Series 1 | 50 | 80 | 500 | 80 | 100 | 120 | 600 | 70 | 200
Source: XYZ, Year